СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Sun Audio

МОДЕЛЬ:  SV-PM200

Оглавление:

Органы управления и коммутация…………………………………….стр. 2

Установка ламп……………………………………………………………стр. 3

Технические характеристики……………………………………...……стр. 4

Стр. 1

Органы управления и коммутация

1         2            3           4           5                6        7             8           9            10

1) Регуляторы громкости

2) Переключатель для записывающих устройств

3) Переключатель входов

4) Индикаторная лампа рабочего режима

5) Тумблер включения-выключения

6) Сетевой разъём (совмещён с сетевым фильтром TAMURA)

7) Блок предохранителя (FUJI 3А)

8) Колоночные разъёмы (8 Ом)

9) Входные/выходные разъёмы (стандарт RCA)

10) Разъём заземления

Стр. 2

Установка ламп

В конструкции усилителя применяются пять радиоламп различного назначения.  Для выпрямления питания используется кенотрон GZ34. Во входных каскадах усиления применяются октальные двойные триоды 6SN7.  В выходном каскаде применяются  два пентода EL34, работающих по однотактной схеме в триодном режиме.

При установке ламп необходимо соблюдать особую осторожность, так как при неправильной установке существует возможность поломки усилителя.

6SN7– 2 шт.            EL34 – 2 шт.               GZ34

Для нормальной работы усилителя желательно применять одинаковые лампы  EL34 с подобранными характеристиками. Также желательно, чтобы два двойных триода 6SN7 были одинаковые.

Лампы одного и того же наименования производились и производятся на протяжении многих десятилетий в различных странах мира на различных заводах с применением различных технологий и материалов.  Естественно, что применение ламп различных производителей приводит к изменению звучания усилителя.

Стр. 3

Технические характеристики

| Номинальная выходная мощность | 4,5 Вт |
| --- | --- |
| Входная чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление (положение “MIN”) | 100 кОм |
| Номинальное сопротивление акустических систем | 8 Ом |
| Конструкция | Однотактная схема в классе «А» (Лампы EL34 в триодном включении) |
| Лампы | 6SN7: 2 шт. EL34: 2 шт. GZ34: 1 шт. |
| Частотный диапазон | 15 Гц – 28 кГц (- 1дБ) 10 Гц – 80 кГц (- 3дБ) |
| Сетевой разъём | Встроенный сетевой фильтр с отсоединяемым кабелем |
| Напряжение питания | 220В 50Гц |
| Габаритные размеры | Ширина: 360 мм Высота: 190 мм Глубина: 270 мм |
| Вес | 17 кг |

Стр. 4