ОДНОТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

МОЩНОСТИ МОНОФОНИЧЕСКИЙ

Sun Audio

МОДЕЛЬ:  SV-300BSM

Оглавление:

Органы управления и коммутация…………………………………….стр. 2

Установка ламп……………………………………………………………стр. 3

Технические характеристики……………………………………...……стр. 4

Стр. 1

Органы управления и коммутация

1            2              3         4         5                    6         7           8          9          10      11

1) Регулятор громкости

2) Переключатель входов (стандарты RCA/XLR)

3) ***Переключатель нагрузки межкаскадного трансформатора

4) Индикаторная лампа рабочего режима

5) Тумблер включения-выключения

6) Сетевой разъём (совмещён с сетевым фильтром TAMURA)

7) Блок предохранителя (FUJI 3А)

8) Колоночные разъёмы (4 Ом, 8 Ом, 16 Ом)

9) Входной разъём (стандарт RCA)

10) Входной разъём (стандарт XLR)

11) Разъём заземления

*** Изменение нагрузки межкаскадного трансформатора приводит к поднятию высоких частот в неслышимом диапазоне свыше 25 кГц. Для некоторых видов акустики это позволяет субъективно «смягчить» звучание.

Стр. 2

Установка ламп

В конструкции усилителя применяются пять радиоламп различного назначения.  Для выпрямления питания используется кенотрон 5U4. Во входном каскаде усиления - октальный двойной триод 6SN7.  Во втором каскаде усиления - пентод 6V6. В выходном каскаде применяются  два прямонакальных триода 300B, работающих параллельно по однотактной схеме.

ВНИМАНИЕ !!!

При установке ламп необходимо соблюдать особую осторожность, так как при неправильной установке существует возможность поломки усилителя.

У ламп 300В два контакта из четырёх имеют увеличенный диаметр. Необходимо, чтобы они соответственно входили в два увеличенных контакта на керамической ламповой панели.

6SN7             6V6          300B – 2 шт.                5U4

Для нормальной работы усилителя необходимо применять одинаковые лампы 300B с подобранными характеристиками.

При установке нового комплекта ламп, прямонакальные триоды 300B требуют индивидуальной балансировки тока накаливания. После настройки лампы нельзя менять местами.

Лампы одного и того же наименования производились и производятся на протяжении многих десятилетий в различных странах мира на различных заводах с применением различных технологий и материалов.  Естественно, что применение ламп различных производителей приводит к изменению звучания усилителя.

Высочайшее качество усилителей Sun Audio позволяет уловить мельчайшие нюансы и различия в звучании ламп различных производителей. При правильном подборе ламп Вы можете добиться значительного улучшения качества звучания.

Приятного Вам прослушивания.

Стр. 3

Технические характеристики

- Выходной и питающий трансформаторы сверхбольшого размера

- Лампы 300B подключены параллельно через межкаскадный

трансформатор

- Для выпрямления питания применены два дроссельных трансформатора

и три неэлектролитические ёмкости

- Все трансформаторы изготовлены Tamura Corp.

- Вся схема разведена проводами без применения печатных плат.

| Номинальная выходная мощность | 15 Вт |
| --- | --- |
| Входная чувствительность | 600 милливольт |
| Входное сопротивление (положение “MIN”) | 100 кОм (RCA) 600 Ом (XLR) |
| Номинальное сопротивление акустических систем | 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом |
| Конструкция | Однотактная схема в классе «А» без обратной связи (Лампы 300B работают параллельно) |
| Лампы | 6SN7: 1 шт. 6V6: 1 шт. 300B: 2 шт. 5U4G: 1 шт. |
| Частотный диапазон | 16 Гц – 28 кГц (- 1дБ) 10 Гц – 30 кГц (- 3дБ) |
| Сетевой разъём | Встроенный сетевой фильтр с отсоединяемым кабелем |
| Напряжение питания | 220В 50Гц |
| Габаритные размеры | Ширина: 450 мм Высота: 210 мм Глубина: 350 мм |
| Вес | 28 кг |

Стр. 4